( 6.2  BUIGING EN INTERFERENTIE

( Inleiding

Een manier om de structuur van buigingspatronen te verklaren is om een golffront te beschouwen en dit in een eindig aantal deeloppervlakken te segmenteren. Stel je wil de intensiteit ten gevolge van buiging in een punt P verklaren. Beschouw dan het betreffende golffront en verdeel dit op een handige manier in kleinere oppervlakken (zogenaamde zones) zodat van elk segment de bijdrage aan het licht in punt P in goede benadering berekend kan worden. Omdat voor licht het principe van superpositie opgaat, volgt de resulterende trilling in P door optelling van de afzonderlijke trillingen. Kwadratering van de som levert dan de intensiteit. Omdat de bijdragen uit de onderscheiden zones onderling in fase verschillen, moet de optelling vectoriëel uitgevoerd te worden.

( Verdeling van een uitgebreid vlak golffront in Fresnel zones

In figuur 6.10 gaat een onbegrensd vlak golffront van links naar rechts. Refererend aan het vlak AB is de amplitude in P als volgt te bepalen. Trek de lijn PM0 loodrecht op het golffront en trek cirkels met M0 als middelpunt en Mj op de cirkel, zó dat

De oppervlakken tussen de opeenvolgende cirkels vormen de zones Zj. Voor de buitenstraal rj van zone Zj geldt:

Onder verwaarlozing van de (2-term kan voor het oppervlak van zone Zj worden afgeleid:

(6.18)

Elke zone heeft dus bij benadering hetzelfde oppervlak.

Stel dat de trilling in P als gevolg van de trillingen in zone Z0 de grootte a1 heeft. In eerste instantie is het vanwege de gelijkheid van oppervlakte aannemelijk om te veronderstellen dat de andere zones met eenzelfde amplitude tot de trilling in P zullen bijdragen. Een directe consequentie van deze aanname is dat twee aan elkaar grenzende zones samen een bijdrage nul leveren vanwege hun tegengestelde fasen. Doorredenerend leidt dit voor een oneindig uitgebreid vlak golffront tot een onduidelijk resultaat in P.  Nadere analyse leert dat met de volgende aspecten rekening moet worden gehouden:

-	verwaarlozing van de (2-term is niet toegestaan. Het oppervlak van zone Zj neemt dus toe bij groter worden van rj. Groter oppervlak betekent grotere amplitude in P.

-	de afstand van de zone Zj tot punt P wordt groter bij toename van rj. Omdat de amplitude omgekeerd evenredig is met de afstand, wordt de bijdrage in P kleiner bij toenemende rj.

-	De veronderstelling dat een secundaire bron in alle richtingen in gelijke mate straalt, blijkt tot conclusies te leiden die niet overeenstemmen met wat de natuur laat zien. Een aanvullende aanname, die tot acceptabele conclusies leidt, is dat de amplitude van de secundaire straling afhangt van de richting volgens de zgn. scheefheidsfactor ½(1 + cos (), waarbij ( de hoek is tussen de richting en de normaal op het golffront.

Bij elkaar genomen blijken de bijdragen van opeen-volgende zones dan af te nemen tot nul.

Vectoriële optelling van de amplitudes leidt tot een reeks die convergeert naar ½a1. In figuur 6.11 is deze optelling geïllustreerd. De bijdragen van de opeenvolgende zones liggen kop aan staart. De som convergeert naar ½a1.

( Cirkelvormige opening

Stel, je maakt in een ondoorzichtig scherm een cirkelvormige opening met straal r1, zodat vanuit P gezien precies één zone past in de opening. Je plaatst dit scherm loodrecht op de bundel zó dat het middelpunt samenvalt met M0. Het licht in P heeft dan de amplitude a1 (zie figuur 6.10). Vergroting van de diameter leidt dan tot vermindering van de intensiteit in P. Er wordt een minimum bereikt bij r2. Vanuit P gezien zijn er dan precies twee zones, waarvan de bijdragen elkaar vrijwel uitdoven.  Omdat de amplitudes niet precies gelijk zijn, blijft er een kleine rest over. Verdere vergroting leidt tot een maximum bij r3. Het restant van de eerste twee zones telt dan op bij de amplitude van de derde zone. Eén zone of drie zones resulteert in een zeer gering intensiteitsverschil.

Stel dat een opening met een vaste, niet al te kleine diameter geplaatst wordt en dat P vanuit het oneindige nadert. Gegeven de vaste diameter, bereikt P een positie van waaruit de opening precies twee zones omvat. De intensiteit in P is dan minimaal. Bij verdere verplaatsing van P naar de opening toe, neemt de intensiteit weer toe. Een maximum wordt bereikt in de positie van waaruit de opening precies drie zones omvat. De zones Z1 en Z2 doven elkaar vrijwel uit terwijl het restant wordt opgeteld bij de bijdrage uit zone Z3.

( Puntbron, maxima en minima

In figuur 6.12 ligt een puntbron niet meer in het oneindige maar relatief dicht bij een cirkelvormige opening. Het golffront is dus niet meer vlak, maar is bolvormig, met de rand van de opening als begrenzing. Ook in deze situatie worden de zones weer bepaald door cirkels op het golffront. De weglengte van de puntbron tot punt P via een cirkel neemt telkens toe met ½(. Het symbool ( in de figuur geeft de toename in weglengte aan ten opzichte van de kortste afstand tussen puntbron H en P. Gebruik makend van de sagittaalstelling kan worden afgeleid dat de oppervlakten van de zones binnen zekere benadering gelijk zijn.

Bij zeer kleine opening is

met	a de afstand (absoluut) van O naar H

b de afstand van O naar P

s de afstand van Q naar de lijn HP (( van R naar HP).

De stralen van de cirkels die de Fresnel zones begrenzen, volgen uit

zodat het oppervlak van zone Zm gelijk wordt aan

De voorlaatste formule kan men ook schrijven als:

Veronderstel nu dat de opening een vaste straal r heeft, en dat er, bij een afstand a tussen de bron en de opening, m zones in de opening passen: r = sm. Bij gegeven ( is er dan voor oneven m op afstand b een maximum, terwijl voor even m er een minimum is:

(6.19)

en dus

a) Experiment: maxima en minima bij cirkelvormige opening met puntbron

Maak een puntbron door het kleinste gaatje voor de natriumlamp te plaatsen. Zet het grotere gaatje op enige decimeters afstand en laat de bundel licht op deze ronde opening vallen.

Bekijk met een loep (microscoop oculair) het centrale deel van het buigingspatroon dicht bij de opening. Ga na dat afwisselend minima en de maxima te zien zijn wanneer de loep vanuit 'ver' naar de opening wordt geschoven.

Aanwijzing: goed uitlijnen is hier heel belangrijk!

b) Experiment: meting aan puntbron en ronde opening

Gebruik dezelfde opstelling als bij a) en bepaal, kijkend door een oculair de posities van de maxima en minima op de as. Bepaal meerdere waarden van b (inclusief nauwkeurigheid door herhaling!) en zet de reciproque waarden van b uit tegen het rangnummer m. Trek een rechte door de meetpunten en bepaal daaruit a en r.

Controleer deze waarden door directe meting van de afstand a en de straal r. Wat zijn je conclusies ten aanzien van eventuele afwijkingen?

( Zoneplaat

Een consequentie van het verschijnsel dat bij de ronde opening de opeenvolgende zones elkaar tegenwerken, is de zoneplaat. Bij deze plaat worden alle zones met even nummering gemaskeerd zodat daar geen licht meer door heen gaat. Het licht via de zones met oneven nummering interfereert dan constructief in punt P. Elke zone van de zoneplaat draagt dus bij tot de intensiteit in P.

Bij gegeven afstand b is, zoals voor het vlakke golffront eerder werd aangegeven, de straal rj naar de buitencirkel van zone Zj

(6.20)

Voor niet te grote waarden van j is de tweede term verwaarloosbaar en is de straal rj evenredig met (j. Bij de constructie van een zoneplaat moet hier dus rekening mee gehouden worden (zie figuur 6.13). Gegeven de straal van de centrale zone, ligt de straal van elke volgende cirkel vast. De positie van het punt P met de grootste intensiteit (dus de afstand b), hangt dan alleen nog af van de golflengte.

Is de invallende golf vlak, dan is P het brandpunt van de zoneplaat. De afstand tot de zoneplaat is dan de brandpuntsafstand. Deze terminologie duidt op een parallel bij de beeldvorming met een lens. De afbeelding van het punt in het oneindige wordt daar ook het brandpunt genoemd.

Naast het brandpunt - stel f -  blijken er nog andere punten te bestaan waar de intensiteit lokaal een maximum bereikt. Deze punten liggen op afstanden f/3, f/5, f/7 etc... met afnemende intensiteit in deze volgorde. Deze maxima worden nevenbrandpunten genoemd. Ze vinden hun verklaring in het feit dat elke doorlatende zone onderverdelingen toelaat in kleinere zones. Op genoemde afstanden zijn verdelingen mogelijk in respectievelijk precies drie, vijf, zeven,... subzones. De bijdragen uit opeenvolgende subzones interfereren weer destructief zodat telkens één subzone overblijft die de intensiteit bepaalt.

Om aan te geven dat er één echt maximum is, wordt het betreffende punt in plaats van brandpunt ook wel aangeduid als het hoofdbrandpunt.

Stel nu dat er licht afkomstig van een punt op relatief korte afstand op de zoneplaat valt. Ook dan ontstaan in de 'beeldruimte' punten met maximale intensiteit. In figuur 6.14 is dit geïllustreerd. Puntbron L staat op afstand a van de zoneplaat. Bij golflengte ( en straal r1 van de centrale zone blijkt er in B een maximum te zijn. Deze situatie treedt op als vanuit B gezien alle zones met even nummering zijn afgedekt. De intensiteit in B is dus maximaal. Er geldt:

Omdat x en x' klein zijn, volgt met de sagittaalstelling:

ofwel

Dit heeft de gedaante van de lenzenformule. Wanneer b gezien wordt als de beeldafstand b, a als de voorwerpsafstand v en  als de brandpuntsafstand f geldt:

(6.21)

De zoneplaat kan dus, evenals een lens, een puntbron afbeelden. Van een voorwerp, opgevat als een verzameling punten, maakt ook de zoneplaat een beeld. Als gevolg van de faseverschillen binnen elke zone is het beeld echter van een veel lagere kwaliteit dan bij een lens. Als instrument van afbeelding wordt de zoneplaat wel uitgevoerd in lood en gebruikt voor het afbeelden van röntgenbronnen.

c) Experiment: brandpunten van de zoneplaat

Plaats een zoneplaat op royale afstand van een puntbron (m.b.v. Na-lamp en zeer kleine opening) en zoek met een loep (microscoop oculair) de posities van de maxima op. Controleer door meting met behulp van een comparateur (meetmicroscoop) aan de zoneplaat of de gevonden posities al of niet afwijken van de theorie.

( Fresnel buiging versus Fraunhofer buiging

In het bovenstaande is naar buigingspatronen gekeken van licht dat een zoneplaat of een ronde opening passeert. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen Fresnel buiging en Fraunhofer buiging. Het onderscheid wordt in feite bepaald door de relatieve posities van de bron en het buigingspatroon. Wanneer het buigingspatroon ver weg van bron wordt waargenomen, spreekt men van Fraunhofer buiging en dichtbij de bron spreekt men van Fresnel buiging. De overgang tussen Fraunhofer buiging en Fresnel buiging ligt, bij evenwijdig licht dat loodrecht op de opening invalt, op een punt op de as waarvan de afstand tot de rand van de opening een halve golflengte groter is dan de afstand tot het midden van de opening.

In het volgende experiment zullen Fresnel buigingspatronen van spleet worden bekeken in samenhang met de grootte van de bron, de omvang van het afgepaalde golffront en de onderlinge afstanden. Het gaat er om je te laten zien dat Fresnel buiging een veelheid aan buigingspatronen omvat en dat Fraunhofer buiging een limietgeval is.

d) Experiment: Fresnel buigingspatronen

Bekijk met een loep (microscoop oculair) het buigingsbeeld achter een spleet waarvan de breedte variabel is. Gebruik als bron een Na-lamp. De lichtbron moet lijnvormig zijn, in grootte regelbaar en evenwijdig aan de spleet. Dit is te realiseren door de lamp via een lens af te beelden op een tweede, instelbare, smalle spleet.

Bekijk de veranderingen in het buigingsbeeld wanneer je òf de spleetbreedte verandert òf op een andere afstand van de spleet gaat kijken òf de grootte van de bron verandert.

( Dubbelspleet

In figuur 6.15 is een dubbelspleet geschetst. De spleetbreedte a hoeft niet precies gelijk te zijn aan spleetbreedte c (in tegenstelling tot wat meestal in leerboeken wordt verondersteld).

Het maskerende stuk heeft breedte b.

Stel dat een evenwijdige monochromatische lichtbundel loodrecht op de dubbelspleet valt, dan is er volledige coherentie tussen de secundaire bronnen in de spleten. Het uit de spleten afkomstige licht interfereert in de ruimte rechts van de dubbelspleet. Het interferentiepatroon wordt bekeken op een scherm op zo grote afstand vanaf de dubbelspleet dat de buigingspatronen van elke spleet afzonderlijk daar in de categorie 'Fraunhofer buiging' vallen.

e) Experiment: dubbelspleet

Registreer op voldoende afstand van de dubbelspleet (zodat je voor beide spleten afzonderlijk met Fraunhofer buiging te maken hebt) het intensiteitspatroon van de dubbelspleet. Gebruik als bron een He-Ne laser. Voer de registratie uit met de sensor die je op een slede langs het interferentiepatroon schuift. Stel de intreespleet van de sensor zó in dat er in het maximum geen verzadiging optreedt.

Gebruik het programma MULTI en kies daarbij handmatige invoer met automatische toename van de x-coördinaat.

Indicatie voor de registratie: het traject dient de centrale Fraunhofer schijf te omvatten plus tenminste een zijlob aan weerszijden. Voorzie de x-as van de juiste dimensie.

Door ver van de dubbelspleet te registreren, kunnen de twee spleten elk als één zone worden opgevat waarbinnen de onderlinge faseverschillen kleiner dan ( zijn. Stel dat de spleten ter plaatse van het scherm bijdragen met amplitudes Aa en Ac. Het faseverschil tussen deze twee bijdragen volgt uit de geometrie en is gelijk aan

(6.22)

Hierbij is de benadering gemaakt dat de wegen vanuit de middens van de spleten naar P' evenwijdig zijn. Bij theoretisch gelijke spleetbreedten is de intensiteit in de minima gelijk aan nul (zie figuur 6.16). Uit het experiment blijkt dat de intensiteit in de minima geenszins nul is. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de spleten ongelijk van breedte zijn. Uit de registratie moet het mogelijk zijn enkele globale conclusies in dit verband te trekken.

f) Opdracht: breedte van de spleten

Bepaal de verhouding van de breedte van de twee spleten van de gebruikte dubbelspleet.

Stel de amplitudes van de bijdragen evenredig met de spleetbreedte en vergelijk het centrale maximum met een naastliggend minimum. In het maximum zijn de trillingen in fase met elkaar, in het minimum in tegenfase. De intensiteit is evenredig met het kwadraat van de som van deze amplitudes. Ga uit van de aanname dat, in een zeer uitgesmeerd Fraunhofer patroon, de intensiteit in het centrum over een relatief groot interval constant is.

( Tralie

In figuur 6.17 is een opstelling getekend met een tralie. S is een puntbron (lijnbron, van bovenaf  gezien) van monochromatisch licht. De bron bevindt zich in het voorwerpsbrandpunt van lens L1. De evenwijdige bundel uit L1 valt loodrecht op het tralie. Lens L2 verzamelt het licht dat in het tralie verstrooid is. In het brandvlak van L2 ontstaan meerdere beelden van de puntbron.

De beeldvorming van een lens is in feite een Fraunhofer buigingspatroon. Bij beeldvorming transformeert de lens punten uit de voorwerpsruimte naar punten in de beeldruimte. Bij een evenwijdige lichtbundel ligt het convergentiepunt in het oneindige. De lens transformeert dit convergentiepunt naar het beeldbrandpunt.

Bij een gegeven voorwerpsafstand en golflengte bepaalt de diameter van de lensopening (beter nog: van de intreepupil) de plaats van het eerste minimum in dit beeldbuigingspatroon. In de opstelling van figuur 6.17 is dit Fraunhofer aspect ook aanwezig. Om dit in te zien, kun je het tralie even vervangen denken door een masker met een opening ter breedte w. Van een tralie is hierin nu geen sprake meer. Het eerste minimum verschijnt onder een hoek ( die voldoet aan de voorwaarde

(6.23)

Een gebruikelijke interpretatie van deze voorwaarde is om beide helften van de opening te verdelen in gelijke zones en te stellen dat er bij elke zone in de ene helft een identieke zone in de andere helft is waarvan de bijdrage in tegenfase is. Tot zover beeldvorming zonder tralie.

Plaats nu het tralie in de opening. Het gevolg is dat het invallende golffront deels wordt gemaskeerd en dus in zones wordt opgesplitst. Beschouw het interferentiepatroon in de omgeving van de as. Voor de eerste (bij)minima aan weerszijden van het hoofdmaximum hierin geldt weer dezelfde voorwaarde (6.23). In plaats van een interpretatie die uitgaat van een tweedeling van het tralie en van combinaties van zones die met elkaar in tegenfase zijn, is het gebruikelijk om het optreden van de minima plausibel te maken met behulp van een vectorvoorstelling.

Stel er zijn N spleten. Stel tevens dat in de richting ( het wegverschil vanuit opeenvolgende spleten correspondeert met een faseverschil ( zo dat

(6.24)

Wanneer de opeenvolgende bijdragen vectoriëel worden opgeteld, dus kop aan staart, valt de kop van de laatste vector samen met de staart van de eerste (zie figuur 6.18). Dit betekent dat de resulterende amplitude en dus de intensiteit daar nul is.

Hoofdmaxima

Behalve het beeld (intensiteitspatroon) op de centrale as ontstaan er nog andere beelden van de spleet S. Met een tralieconstante d (dit is de breedte van een spleet plus de breedte van een maskerende zone) liggen de hoofdmaxima daarvan in richtingen ( die voldoen aan

(6.25)

waarin p nul of een geheel getal is. Een maximum waarop p betrekking heeft, heet een pe orde hoofdmaximum.

Eerste minima

In elk beeld liggen minima aan weerszijden van het hoofdmaximum. In de richtingen ( van deze minima is het onderlinge wegverschil vanuit opeenvolgende spleten gelijk aan

In deze situatie leidt vectoriële optelling immers tot hetzelfde diagram als figuur 6.18 met dien verstande dat de fase van elke vector is uitgezet modulo 2(.

Beschouw nu zo'n minimum op dezelfde manier als bij de eerder behandelde buiging aan de volle opening zonder tralie. Ga daarbij uit van de richting van het pe hoofdmaximum (hoek (). In een vlak loodrecht op deze richting zijn alle golven in fase. Vanuit het maximum gezien is de breedte van de volle opening aan wcos(.

Ter weerszijden van het maximum ontstaan minima, bij hoeken +(( en ((( ten opzichte van de richting van het maximum. Hiervoor geldt

(6.26)

Bij gegeven golflengte wordt (( dus groter als ( toeneemt. Anders gezegd: de minima komen iets verder van het betreffende hoofdmaximum te liggen.

# Hoekdispersie

De ligging van de hoofdmaxima bij een tralieopstelling volgens figuur 6.17 wordt gegeven door formule 6.25. Bij een gegeven tralieconstante d wordt de richting ( waarin het maximum kan worden waargenomen, bepaald door de golflengte (. Wanneer het licht uit verschillende kleurcomponenten (verschillende waarden van () bestaat, wordt er een spectrum afgebeeld.

De relatie tussen een verandering van golflengte en de daarmee gepaard gaande verandering in de afbuighoek ( wordt gevonden door 6.25 te differentieren:

Hieruit volgt de zgn. hoekdispersie

(6.27)

Combinatie met 6.25 levert na eliminatie van p:

(6.28)

In de uitdrukkingen 6.27 en 6.28 komt het aantal spleten in het tralie en de breedte van het tralie niet voor en in uitdrukking 6.28 zelfs ook de tralieconstante niet. De hoekdispersie wordt alleen bepaald door de richting (. (( zelf wordt wel bepaald door d en ().

# Chromatisch scheidend vermogen

Twee naastbij gelegen spectraallijnen zijn nog juist te onderscheiden als het minimum van de één samenvalt met het maximum van de ander (Rayleigh-criterium). Het chromatisch scheidend vermogen wordt uitgedrukt als . In formule 6.26 is een relatie weergegeven waarin ten opzichte van de richting ( voor een hoofdmaximum bij een bepaalde golflengte (, de richting voor het eerste minimum een hoek (( of –(( verschilt:

(6.26)

Voor niet-infinitesimaal kleine hoekverschillen en golflengteverschillen kan 6.27 geschreven worden als:

(6.27a)

Combinatie met 6.26 en eliminatie van (( levert een uitdrukking voor het chromatisch scheidend vermogen:

(6.29)

Het aantal lijnen (spleten) in een tralie, dat door de lichtbundel wordt omvat, bepaalt in een zekere orde dus het scheidend vermogen (en niet de tralieconstante!).

g) Experiment: tralieconstanten

Bij de opstelling behoort een houder met drie verschillende tralies. Bepaal van elk tralie de tralieconstante. Gebruik als bron een He-Ne Laser (( = 632,8 nm).

Opmerking: In deze opstelling kan voor dit doel zonder lenzen gewerkt worden. De laserbundel is nagenoeg evenwijdig en erg smal. Het interferentiepatroon op het scherm zal dan een vlek ter grootte van de bundeldoorsnede zijn. Dit levert echter weinig problemen op om het centrum van de maxima te kunnen bepalen. Dat de bundel maar een klein aantal tralielijnen omvat is hier geen bezwaar, omdat het laserlicht in goede mate monochromatisch is.

( Begrippenlijst

Buiging. Het onderscheid tussen de begrippen buiging en interferentie is niet eenvoudig aan te geven. Bij buiging treedt namelijk ook altijd interferentie op: als op een plaats twee of meer golven gelijktijdig optreden, zegt men dat ze interfereren. Door het beginsel van Huygens is er altijd sprake van golven die gelijktijdig optreden. Toch kan men wel enig onderscheid maken: globaal genomen zegt men dat er sprake is van buiging, wanneer de golffronten afkomstig zijn van secundaire bronnen in één opening, en van interferentie, als de golffronten afkomstig zijn van secundaire bronnen in twee of meer openingen, òf als er twee golffronten zijn zoals bij de Michelson interferometer.

Fraunhofer buiging. Buiging aan een opening als limietgeval van Fresnel buiging. De lichtbron staat in het oneidige, hetgeen betekent dat het licht als evenwijdige bundel op de opening invalt. In het oneindige (in de beeldruimte) ontstaat, als functie van de buigingshoek, het Fraunhofer buigingspatroon.

Fresnel buiging. Buiging aan een opening waarbij de afstand van de opening tot de lichtbron eindig is en het buigingspatroon op eindige afstand van de opening waargenomen wordt. Eindig betekent in de praktijk: relatief dicht bij de opening.

Fresnel zones. Zie zone.

Hoofdbrandpunt. Zie zoneplaat.

Interferentie. Zie buiging.

Nevenbrandpunt. Zie zoneplaat.

Sagittaalstelling. Meetkundige stelling die het verband geeft tussen de lengte van het lijnstuk dat de "pijl" genoemd wordt en de lengte van de koorde, waar hij op staat.

Scheefheidsfactor. Factor die het verband aangeeft tussen de amplitude en de richting waarin een secundaire bron straling uitzendt.

Tralie. Optisch instrument om een periodieke structuur in een golffront aan te brengen. Transmissietralies hebben afwisselend stroken die transparant en ondoorzichtig zijn. Reflectietralies hebben een spiegelend oppervlak, waarin groeven zijn aangebracht.

Zone. Geschikt gekozen deeloppervlak van een golffront, meestal in de vorm van rechte of ringvormige stroken.

Zoneplaat. Plaat met ringvormige zones die afwisselend transparant en ondoorzichtig zijn. Heeft afbeeldende eigenschap en is vergelijkbaar met een lens. De brandpuntsafstand is afhankelijk van de golflengte. Behalve een hoofdbrandpunt bestaan er nevenbrandpunten op afstanden 1/3, 1/5, .. enz. van de hoofdbrandpuntsafstand.

# Footnotes

De reciproque waarde van x is 1/x (het omgekeerde dus).

# Text boxes

Figuur 6.10  Fresnel buiging: zones vanuit P gezien

Figuur 6.11  Optelling van bijdragen uit de zones

## De sagittaalstelling

Gegeven een middellijn AB en een koorde DE loodrecht daarop, die elkaar snijden in S.

Het lijnstuk SB heet de pijl(Grieks:sagitta). Denk hierbij aan een pijl en boog.

De driehoeken ASD en ESB zijn gelijkvormig, want de hoeken bij A en E staan op dezelfde cirkelboog en beide driehoeken hebben een rechte hoek.

Daaruit volgt dat:

AS : SE = SD : SB, ofwel

(2r – x) : h = h : x, waaruit volgt dat

x = h2/(2r – x) ( h2/2r

Figuur 6.12  Fresnelzones op bolvormig golffront

Figuur 6.13  Zoneplaat

Figuur 6.14  De zoneplaat als lens

Figuur 6.15  Dubbelspleet

Figuur 6.16  Intensiteitspatroon bij een dubbelspleet met gelijke spleetbreedtes

Figuur 6.17  Transmissietralie

Figuur 6.18  Vectoriële optelling